IPH 01 104 - HIDROLOGIA - TURMA B

ÁREA 1 - LISTA DE EXERCÍCIOS - 15/05/97

1) Foi efetuado um teste com um infiltrômetro de 962 cm2 de área, adicionando-se água para manter o NA constante, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 1. Determine a curva de capacidade de infiltração desse solo e, considerando-a válida para uma bacia de 80 km2, calcule o volume de escoamento superficial que uma chuva como a indicada na Figura 1 geraria nessa bacia.

Sugestão: calcule I média para cada intervalo de chuva e considere as perdas iniciais nulas.

Tabela 1 - Teste de Infiltração

| Tempo | Vol de água adicionado desde o início |
| --- | --- |
| (min) | (cm3) |
| 2 | 278 |
| 5 | 658 |
| 10 | 1173 |
| 20 | 1924 |
| 30 | 2500 |
| 60 | 3345 |
| 90 | 3875 |

Figura 1

2) A medição de descarga em uma seção transversal de um curso d’água conduziu às velocidade médias nas verticais apresentadas na Figura 2. Determine a vazão escoada nesta seção e a velocidade média de escoamento.

Figura 2

5) Uma bacia hidrográfica com área de 1053 km2 recebeu uma chuva média de 61,47mm durante o intervalo de tempo de 6 horas. As vazões observadas no exutório da bacia são apresentadas na Tabela 3. Determine o HU a partir desta chuva.

Tabela 3 - Vazões observadas

Dia

Hora

Vazão observada

| (m3/s) |
| --- |
|  | 0 | 11,1 |
| 1 | 6 | 17,2 |
|  | 12 | 28,0 |
|  | 18 | 42,0 |
|  | 0 | 57,0 |
| 2 | 6 | 64,5 |
|  | 12 | 53,0 |
|  | 18 | 48,6 |
|  | 0 | 44,4 |
| 3 | 6 | 35,5 |
|  | 12 | 29,1 |
|  | 18 | 27,8 |
|  | 0 | 26,3 |
| 4 | 6 | 23,3 |
|  | 12 | 20,5 |
|  | 18 | 19,2 |
|  | 0 | 18,3 |
| 5 | 6 | 17,5 |
|  | 12 | 16,8 |
|  | 18 | 16,2 |