IPH 01 104 - HIDROLOGIA - TURMA B

ÁREA 3 - LISTA DE EXERCÍCIOS - 26/06/97

1) Um bueiro de uma estrada deverá drenar uma bacia de área de 150ha, tendo seu curso d’água principal um comprimento de 2500m e um desnível de 3m/km. A bacia encontra-se em área rural, apresenta terreno arenoso e tem 80% de sua área cultivada e 20% com cobertura de mata nativa. A estrada está sendo projetada para uma vida útil de 20 anos, e espera-se que, durante essa vida útil, o bueiro tenha um risco permissível de falha de 25%. determine a vazão de projeto para o dimensionamento deste bueiro, sabendo que as curvas I-D-F para um posto pluviográfico localizado nesta bacia são dadas por:

Obs.: TR em anos, td em minutos e imáx em mm/h.

2) A Tabela 1 apresenta as funções cota-volume e cota-descarga de um reservatório de controle de cheias que possui duas comportas de fundo como órgão descarregador. Durante a passagem de uma onda de cheia, as duas comportas permanecem abertas até a vazão de saída ultrapassar 135 m3/s, quando uma delas é fechada para efetuar um melhor controle da cheia. Determine o hidrograma de saída correspondente à onda de cheia que entra no reservatório, apresentada na Tabela 2.

Tabela 1 - Funções cota-volume e cota-descarga

| Cota | Volume | Descarga (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| (m) | (hm3) | 1 comporta aberta | 2 comportas abertas |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 86,4 | 70 | 125 |
| 130 | 172,8 | 140 | 250 |
| 140 | 259,2 | 210 | 375 |

Tabela 2 - Onda de cheia que entra no reservatório

| t (dias) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/s) | 88 | 250 | 338 | 590 | 300 | 210 | 190 | 110 | 107 | 101 | 89 |

Observe que todas funções da Tabela 1 são lineares

3) Um determinado trecho de rio, que vai da seção M (montante) até a seção J (jusante) apresenta vazão de base igual a 1m3/s. Os parâmetros do Método Muskingun foram ajustados a este trecho, obtendo-se K=18h e X=0,3. Na seção M é observada a passagem da onda de cheia apresentada na Tabela 3. Supondo que, após a passagem desta onda de cheia, a vazão na seção M permaneça constante e igual à vazão de base, determine o tempo necessário para que a vazão na seção J retorne ao valor da vazão de base.

Tabela 3 - Hidrograma na seção M

| t (horas) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/s) | 1 | 4 | 18 | 39 | 32 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 |

4) Na Tabela 4 encontra-se a curva de massa de um determinado rio, para um ano hidrológico típico, em uma seção onde se deseja construir um aproveitamento hidrelétrico. A tabela 5 mostra os volumes acumuláveis em função da cota de inundação (nível d’água).

Tabela 4 - Curva de massa

| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol. acum. final do mês (hm3) |

170

370

460

500

540

560

600

620

650

700

860

| 870 |
| --- |
| No de dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |

Tabela 5 - Curva cota-volume útil

| Cota (m) | 800 | 806 | 808 | 810 | 815 | 825 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume (hm3) | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 350 |

a) Determine a vazão regularizada (em m3/s) entre o início do mês de abril (reservatório cheio) e o final do mês de junho (reservatório vazio) se a obra for construída com o nível máximo do reservatório na cota 815m.

b) Determine a cota necessária para que o reservatório possua um volume útil suficiente para regularizar a vazão média de um ano hidrológico típico.

Valores do coeficiente C (ASCE,1969)

Superfície

C

| intervalo valor esperado |
| --- |
| pavimento |
|  | asfalto | 0,70 - 0,95 0,83 |
| concreto | 0,80 - 0,95 0,88 |
| calçadas | 0,75 - 0,85 0,80 |
| telhado | 0,75 - 0,95 0,85 |
| cobertura: grama solo arenoso |
|  | plano (2%) | 0,05 - 0,10 0,08 |
| médio (2 a 7%) | 0,10 - 0,15 0,13 |
| alta (7%) | 0,15 - 0,20 0,18 |
| grama, solo pesado |
|  | plano (2%) | 0,13 - 0,17 0,15 |
| médio (2 a 7%) | 0,18 - 0,22 0,20 |
| declividade alta (7%) | 0,25 - 0,35 0,30 |

Valor de C para áreas rurais

| Tipo de área | C’ |
| --- | --- |
| 1 Topografia |
|  | terreno plano, declividade de 0,2 - 0,6 m/km | 0,30 |
| terreno, declividade de 3 - 4 m/km | 0,20 |
| morros, declividade de 30 - 50 m/km | 0,10 |
| 2 Solo |
|  | argila impermeável | 0,10 |
| permeabilidade média | 0,20 |
| arenoso | 0,40 |
| 3 Cobertura |
|  | áreas cultivadas | 0,10 |
| árvores | 0,20 |

Valores de C adotadas pela Prefeitura São Paulo (Wilken,1978)

| Zonas | C |
| --- | --- |
| Edificação muito densa: |
|  | Partes centrais, densamente construídas de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas |

| 0,70 - 0,95 |
| --- |
| Edificação não muito densa: |
|  | Partes adjacentes ao centro, de menos densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas |

| 0,60 - 0,70 |
| --- |
| Edificações com poucas superfícies livres: |
|  | Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas |

| 0,50 - 0,60 |
| --- |
| Edificações com muitas superfícies livres: |
|  | Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas |

| 0,25 - 0,50 |
| --- |
| Subúrbios com alguma edificação: |
|  | Partes de arrabaldes e subúrbios com pequena densidade de construção |

| 0,10 - 0,25 |
| --- |
| Matas, parques e campos de esportes: |
|  | Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem pavimentação |

0,05 - 0,20

Fator de correção de C (Wright-MacLaughin, 1969)

| Tempo de retorno (anos) | Cf |
| --- | --- |
| 2 a 10 | 1,00 |
| 25 | 1,10 |
| 50 | 1,20 |
| 100 | 1,25 |