IPH 01 104 - HIDROLOGIA - TURMA B

ÁREA 2 - LISTA DE EXERCÍCIOS - 22/12/98

1) Efetue a separação de escoamentos para o hidrograma da Tabela 1

#### Tabela 1 – Hidrograma observado

| Tempo (h) | Vazão (m3/s) |
| --- | --- |
| 0 | 2,0 |
| 0,5 | 3,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 35,0 |
| 2,0 | 63,0 |
| 2,5 | 57,0 |
| 3,0 | 48,0 |
| 3,5 | 40,0 |
| 4,0 | 34,0 |
| 4,5 | 28,0 |
| 5,0 | 24,0 |
| 5,5 | 20,0 |
| 6,0 | 16,0 |
| 6,5 | 13,0 |
| 7,0 | 11,0 |
| 7,5 | 9,0 |
| 8,0 | 8,0 |
| 8,5 | 7,0 |
| 9,0 | 6,3 |
| 9,5 | 5,6 |
| 10,0 | 4,9 |
| 10,5 | 4,4 |
| 11,0 | 3,9 |

2) A medição de descarga em uma seção transversal de um curso d’água conduziu às velocidades médias nas verticais apresentadas na Figura 1. Calcule a velocidade média de escoamento.

Figura 1

3) A resposta unitária de uma bacia hidrográfica urbana devido à ação de uma chuva efetiva com altura de 10 mm e duração de 1 h é dada pelo hidrograma da Figura 2. O hietograma de projeto para o dimensionamento de uma tubulação de esgoto pluvial que receberá o escoamento superficial desta bacia é apresentado na Figura 3. Determine a vazão que deve ser utilizada para o dimensionamento da tubulação (vazão máxima do hidrograma de projeto).

Figura 2	 					   Figura 3

4) Uma bacia hidrográfica com área de 1053 km2 recebeu uma chuva média de 61,47mm durante o intervalo de tempo de 6 horas. As vazões observadas no exutório da bacia são apresentadas na Tabela 2. Determine o HU a partir desta chuva.

Tabela 2 - Vazões observadas

| Dia | Hora | Vazão observada (m3/s) |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 11,1 |
| 1 | 6 | 17,2 |
|  | 12 | 28,0 |
|  | 18 | 42,0 |
|  | 0 | 57,0 |
| 2 | 6 | 64,5 |
|  | 12 | 53,0 |
|  | 18 | 48,6 |
|  | 0 | 44,4 |
| 3 | 6 | 35,5 |
|  | 12 | 29,1 |
|  | 18 | 27,8 |
|  | 0 | 26,3 |
| 4 | 6 | 23,3 |
|  | 12 | 20,5 |
|  | 18 | 19,2 |
|  | 0 | 18,3 |
| 5 | 6 | 17,5 |
|  | 12 | 16,8 |
|  | 18 | 16,2 |

# Text boxes

NA

1,8 m

2,0 m

1,1 m

1,5 m

2,0 m

1,0 m

1,2 m

V3=0,40m/s

V2=0,55m/s

V1=0,35m/s

1

2

3

4

t (h)

Q (m3/s)

12

t (min)

P (mm)

10

20

30

60

0

0