IPH 01 104 - HIDROLOGIA - TURMA C

ÁREA 3 - LISTA DE EXERCÍCIOS

1) A Tabela 1 apresenta a função cota-volume de um reservatório de controle de cheias que possui um vertedor (Figura 1) e um descarregador de fundo (Figura 2) como órgãos descarregadores. Antes da passagem da onda de cheia apresentada na Tabela 2, o nível do reservatório encontra-se abaixo da cota de coroamento do vertedor, e a descarga se faz apenas pelo descarregador de fundo (que funciona como um orifício circular). Durante a passagem de uma onda de cheia, o descarregador de fundo é fechado quando a cota no reservatório ultrapassa o nível de coroamento do vertedor, sendo reaberto apenas quando a cota baixa deste nível. Sabendo que a vazão no descarregador de fundo no início do evento é de 20 m3/s, determine a hora e o valor da máxima vazão de saída correspondente à onda de cheia que entra no reservatório, apresentada na Tabela 2.

Tabela 1 - Função cota-volume

| Cota | Volume |
| --- | --- |
| (m) | (hm3) |
| 50 | 43,2 |
| 60 | 75,6 |
| 70 | 108,0 |
| 80 | 140,4 |
| 90 | 172,8 |

Tabela 2 - Onda de cheia que entra no reservatório

| t (horas) | 0 | 24 | 48 | 73 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/s) | 20 | 30 | 100 | 100 | 97,5 | 95 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 |

Vertedor:

Cd = 0,6

Largura do vertedor: L = 4,0 m

Cota de coroamento: 60 m

g = 9,81 m/s2

Descarregador de fundo (orifício circular) :

Cd = 0,6

A = área da seção transversal do orifício

Diâmetro do orifício: 2,0 m

Cota da geratriz superior: 50 m

g = 9,81 m/s2

2) Um determinado trecho de rio, que vai da seção M (montante) até a seção J (jusante) apresenta vazão de base igual a 1m3/s. Os parâmetros do Método Muskingun foram ajustados a este trecho, obtendo-se K=18h e X=0,3. Na seção M é observada a passagem da onda de cheia apresentada na Tabela 3. Supondo que, após a passagem desta onda de cheia, a vazão na seção M permaneça constante e igual à vazão de base, determine o tempo necessário para que a vazão na seção J retorne ao valor da vazão de base.

Tabela 3 - Hidrograma na seção M

| t (horas) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (m3/s) | 1 | 4 | 18 | 39 | 32 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 |

3) Na Tabela 4 encontra-se a curva de massa de um determinado rio, para um ano hidrológico típico, em uma seção onde se deseja construir um aproveitamento hidrelétrico. A tabela 5 mostra os volumes acumuláveis em função da cota de inundação (nível d’água). Determine a cota necessária para que o reservatório possua um volume útil suficiente para regularizar a vazão média de um ano hidrológico típico.

Tabela 4 - Curva de massa

| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol. acum. final do mês (hm3) | 170 | 370 | 460 | 500 | 540 | 560 | 600 | 620 | 650 | 700 | 860 | 870 |
| No de dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |

Tabela 5 - Curva cota-volume útil

| Cota (m) | 800 | 806 | 808 | 810 | 815 | 825 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume (hm3) | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 350 |

# Text boxes

H

NA

Figura 1 - Vertedor

H1

NA

Figura 2 - Descarregador de fundo