IPH 01 104 - HIDROLOGIA

ÁREA 2 - LISTA DE EXERCÍCIOS

1) A medição de descarga em uma seção transversal de um curso d’água conduziu às velocidades médias nas verticais apresentadas na Figura 1. Calcule a velocidade média de escoamento.

Figura 1

2) A resposta unitária de uma bacia hidrográfica urbana devido à ação de uma chuva efetiva com altura de 10 mm e duração de 1 h é dada pelo hidrograma da Figura 2. O hietograma de projeto para o dimensionamento de uma tubulação de esgoto pluvial que receberá o escoamento superficial desta bacia é apresentado na Figura 3. Determine a vazão que deve ser utilizada para o dimensionamento da tubulação (vazão máxima do hidrograma de projeto).

Figura 2	 					   Figura 3

3) Uma bacia hidrográfica com área de 1053 km2 recebeu uma chuva média de 61,47mm durante o intervalo de tempo de 6 horas. As vazões observadas no exutório da bacia são apresentadas na Tabela 2. Determine o HU a partir desta chuva.

Tabela 2 - Vazões observadas

| Dia |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Q (m3/s) | 11,1 | 17,2 | 28,0 | 42,0 | 57,0 | 64,5 | 53,0 | 48,6 | 44,4 | 35,5 | 29,1 | 27,8 | 26,3 | 23,3 | 20,5 | 19,2 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 16,2 |

4) Utilize a metodologia do SCS para determinar o volume total de escoamento superficial (em m3) provocado pela chuva da tabela 3 em uma bacia hidrográfica rural de 300 ha, com um solo com capacidade de infiltração extremamente baixa, tendo 220 ha de campos e 80 ha de florestas, ambos com vegetação esparsa, de baixa transpiração. Utilize os dados da tabela 4 para cálculo do parâmetro CN.

#### Tabela 3 – Precipitação

| Tempo (min) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitação (mm) | 0 | 2 | 8 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 |

#### Tabela 4 - Valores do parâmetro CN para bacias rurais

| Uso do solo | Superfície | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solo lavrado | Com sulcos retilíneos Em fileiras retas | 77 70 | 86 80 | 91 87 | 94 90 |
| Plantações Regulares | Em curvas de nível Terraceado em nível Em fileiras retas | 67 64 64 | 77 76 76 | 83 84 84 | 87 88 88 |
| Plantações de cereais | Em curvas de nível Terraceado em nível Em fileiras retas | 62 60 62 | 74 71 75 | 82 79 83 | 85 82 87 |
| Plantações de legumes ou cultivados | Em curvas de nível Terraceado em nível Pobres Normais Boas | 60 57 68 49 39 | 72 70 79 69 61 | 81 78 86 79 74 | 84 89 89 94 80 |
| Pastagens | Pobres, em curvas de nível Normais, em curvas de nível Boas, em curvas de nível | 47 25 6 | 67 59 35 | 81 75 70 | 88 83 79 |
| Campos permanentes | Normais Esparsas, de baixa transpiração Normais Densas, de alta transpiração | 30 45 36 25 | 58 66 60 55 | 71 77 73 70 | 78 83 79 77 |
| Chácaras Estradas de terra | Normais Más de superfície dura | 56 72 74 | 75 82 84 | 86 87 90 | 91 89 92 |
| Florestas | Muito esparsas, baixa transpiração Esparsas Densas, alta transpiração Normais | 56 46 26 36 | 75 68 52 60 | 86 78 62 70 | 91 84 69 76 |

# Text boxes

NA

1,8 m

2,0 m

1,1 m

1,5 m

2,0 m

1,0 m

1,2 m

V3=0,40m/s

V2=0,55m/s

V1=0,35m/s

1

2

3

4

t (h)

Q (m3/s)

12

t (min)

P (mm)

10

20

30

60

0

0