5a Questão (2,0 pontos) -	A medição de descarga em uma seção transversal de um curso d’água conduziu às velocidades médias nas verticais apresentadas na Figura 1. Calcule a velocidade média de escoamento.

Figura 1

# Text boxes

V1=0,35m/s

V2=0,55m/s

V3=0,40m/s

1,2 m

1,0 m

2,0 m

1,5 m

1,1 m

2,0 m

1,8 m

NA